## Slide 1: H3 LSI 設計演習 (1)
安藤研究室 塩谷亮太

## Slide 2: はじめに
コンピュータはありとあらゆるところに
  高性能なもの
    スーパーコンピュータ
    パソコン
    ゲーム機
  携帯機器
    スマホ，携帯
    携帯音楽プレイヤー
  組み込み制御
    自動車，電車
    家電（炊飯器，洗濯機，テレビ，エアコンなどなど）
コンピュータなしでは，もはや生活はなりたたない

## Slide 3: コンピュータとは一体…
基本的にはみんな同じ構造
  CPU（Central Processing Unit）
    計算する
  メモリ
    覚える（計算結果や計算方法）
  入出力装置（IO: Input/Output）
    外部と情報をやりとりする
    例：液晶，マウス，タッチパネル
どのコンピュータも，これらを持っている
  パソコン，スマホ，自動車の制御部，etc…
  それぞれ速さや大きさが違う

## Slide 4: 実験「H3 LSI 設計演習」
コンピュータ（CPU）を作る
  CPU：コンピュータ内の実際に計算を行う心臓部分
主な目的：以下をわかること
  コンピュータとは何か
  どういう構造なのか
  どう動くのか
  どうやって作るのか
  どこへ行ってもコンピュータと無縁ではいられない ＝ それが何か，作り方を知っていることは強みに
その他の目的：
  一定規模の開発の経験

## Slide 5: 実験内容：FPGA を使った CPU の設計と実装
つかうもの：
  HDL (Hardware Description Language) ：
    ハードウェアを記述するための言語
  FPGA (Field Programmable Gate Array)
    「回路を書きかえられる」LSI
流れ：
  HDL を用いて CPU を設計，記述
  設計情報を FPGA に転送することで回路を書き換える

## Slide 6: もう少し具体的な内容： ソートを行う CPU の作成
C 言語でソート・プログラムを記述
ソートを行うために必要な命令セットの割り出し
命令セットを元に，CPU を設計
HDL による記述
シミュレーションによる検証
改良による高速化

## Slide 7: 最終的な目標
ソートの実行時間の短縮
  CPU をいろいろなアイデアで高速化
みんなで速度を競う
  速いものを作った人が勝ち

## Slide 8: 目次
コンピュータについての予備知識：
  プログラムとは
  コンピュータとは

## Slide 9: プログラム
コンピュータ：プログラムに従って計算をする機械
  ノイマン型と言われる
  他にもあるけど，これが今日では主流
プログラムとは
  計算の手順を表したもの
  メモリ（記憶装置）の上にある，命令（計算方法）の列
  次項から，簡単な例を使って説明

## Slide 10: 例：A + B - C
計算の手順：
  A と B を足す
  1. の結果から C を引く
形式的に表すと：
  ADD A, B → D // D は一時的に結果をおいておく変数
  SUB D, C → E // E に A + B - C の結果

## Slide 11: 例：A + B - C
形式的に表すと：
  ADD A, B → D // D は一時的に結果をおいておく変数
  SUB D, C → E // E に A + B - C の結果
数列で表すと：
  変換の規則：
  数列：
    0, 2, 3, 5 // ADD(0) A(2), B(3) → D(5)
    1, 5, 4, 6 // SUB(1) D(5), C(4) → E(6)
意味： | ADD | SUB | A | B | C | D | E
数字： | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6

## Slide 12: 例：A + B - C
数列を1次元に展開すると：
  0, 2, 3, 5, 1, 5, 4, 6
先頭から順に数字を読んで，変換規則をみながら計算する
  先頭は 0 なので，これは足し算
    続く2つの数字は足し算の入力で，その次は出力
  次は 2 なので，これはA．次は 3 なので B
  結果を 5(E) に入れる …
  次は 1 なので…
意味： | ADD | SUB | A | B | C | D | E
数字： | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6

## Slide 13: プログラム
  プログラムの表現
  自然言語： A と B を足して D に入れる
  アセンブリ言語： ADD A, B → D
  バイナリ： 0, 2, 3, 5, 1, 5, 4, 6
コンピュータが直接理解できるのは，このバイナリのみ
  プログラムの作成と実行：
  自然言語で計算方法を考える
  C 言語などで記述する
  コンパイラでアセンブリ言語に変換
  アセンブラでバイナリに変換
  コンピュータがバイナリを読んで計算

## Slide 14: 目次
予備知識：
  プログラムとは
  コンピュータとは

## Slide 15: コンピュータ
  命令バイナリ（数字）に従って計算をする機械
要素：
  CPU（計算するもの）
    演算器
    レジスタ
    PC
  メモリ（記憶装置）

## Slide 16: メモリ
数字が入る箱がたくさん並んでいるイメージ
  アドレス：箱の通し番号（住所）
  データ ：箱の中身の数字
CPU から読んだり書いたりする
  箱の通し番号を指定して，その中身を読む
  通し番号を指定して，中身を書き換える
3Eh
01h
32h
20h
80h
07h
10h
0h
1h
30h
2h
8000h
8001h
8002h
※XXh：16進数でXXの意味
8003h
8004h
…
…
…
…
アドレス：
データ：

## Slide 17: CPU
コンピュータの心臓部
  メモリから命令（バイナリ）を読み出し，計算する
要素：
  演算器（FU: Functional Unit）
    加算器や AND 演算器など
  レジスタ（右図ではA,B,C…）
    CPU が内部に備える数字を記憶する場所
    「箱」「変数」のイメージ
  PC
    現在見ている命令のアドレスが入っているレジスタ
CPU
A
PC
B
C
D
FU
E
F

## Slide 18: CPU の動作
PC（Program Counter）:
  現在処理する命令のアドレスを保持
おおざっぱな命令の処理：
  PC がさすアドレスのメモリから読む
  読んできた命令に応じて処理をする
  PC を更新（数字をたす）
  1. にもどる

## Slide 19: 具体的な命令の処理
命令の読み出し（フェッチ）
命令の解釈（デコード）
レジスタ読み出し
演算の実行
結果の書き戻し

## Slide 20: 0. 初期状態
    PC はアドレス０を指している
レジスタの初期値は1,2,3…
メモリには，
  0番地に 0235 (ADD A,B→D)
  1番地に 1546 (SUB D,C→E)
A
PC
B
C
D
FU
E
F
メモリ
0235
1546
…
…
CPU
0:
1:
2:
3:
1
2
3
0
0
0
0

## Slide 21: 1. 命令の読み出し（フェッチ）
PC が指している命令の番地を読む
内容である 0235 が得られる
CPU 内に格納する
メモリ
0235
1546
…
…
CPU
0:
1:
2:
3:
A
PC
B
C
D
FU
E
F
1
2
3
0
0
0
0
0235

## Slide 22: ２. 命令の解釈（デコード）
0235 の意味を解釈する
  0: ADD
  2: レジスタAを読む
  3: レジスタBを読む
  5: 結果はレジスタDに書く
メモリ
0235
1546
…
…
CPU
0:
1:
2:
3:
A
PC
B
C
D
FU
E
F
1
2
3
0
0
0
0
0235

## Slide 23: ３. レジスタ読み出し
AとBを読む
  先ほどのデコード結果に従う
中身である1と2が取れる
  0235 は，あくまで「どこを 読むか」を表してることに 注意
メモリ
0235
1546
…
…
CPU
0:
1:
2:
3:
A
PC
B
C
D
FU
E
F
1
2
3
0
0
0
0
0235

## Slide 24: 4. 演算の実行
足し算をする
  １＋２ = 3
メモリ
0235
1546
…
…
CPU
0:
1:
2:
3:
A
PC
B
C
D
FU
E
F
1
2
3
0
0
0
0
0235
1
2
３

## Slide 25: 5. 結果の書き戻し
D に結果の3を書き込む
メモリ
0235
1546
…
…
CPU
0:
1:
2:
3:
A
PC
B
C
D
FU
E
F
1
2
3
3
0
0
0
0235

## Slide 26: 6. 次の命令へ
PC を +1
1. の命令の読み出しに戻る
メモリ
0235
1546
…
…
CPU
0:
1:
2:
3:
A
PC
B
C
D
FU
E
F
1
2
3
３
0
0
1

## Slide 27: 今日の作業
実験環境の設定
  Wiki の実験環境のページを参照
ソート・アルゴリズムをC言語等で記述
  具体的な作業は，Wiki のソート・プログラムのページを参照
命令セットとアーキテクチャの検討
  上記のソート・プログラムを実現するのに必要な命令のセットを検討
  命令セットの検討は，パタソン&ヘネシー 上巻の2章を参考にすると良い
  C言語の各文がどのような機械語に対応するのかが説明されている