## Slide 1: H3 LSI 設計演習 (2)
安藤研究室 塩谷亮太

## Slide 2: はじめに
本実験では HDL を用いて回路を記述する
  ハードウェア記述言語 (Hardware Description Language: HDL)
HDL の中の１つである SystemVerilog を使用
  Verilog の進化版
  基本的な部分は Verilog と同じ
今回は，
  HDL に共通の概念と，
  SystemVerilog の導入について解説

## Slide 3: 目次
HDL とは
  スケマティックと HDL
  プロセス
  モジュール
SystemVerilog の概略

## Slide 4: スケマティックと HDL
スケマティック（schematic）
  コンピュータ上で回路図を文字通り「描いて」記述
  お絵かきなので，回路が大規模になると色々大変
    なので，最近はあまり使われていない
HDL
  言語によって回路を記述
  今はこっちが主流
表現の方法が違うだけで，回路を記述する点では本質的に同じ
  こういうゲートがこうあって，こう繋がっていて…

## Slide 5: スケマティックと HDL による記述の例： z=ab+c
and
or
a
b
c
z
スケマティックによる z=ab+c
SystemVerilog による z=ab+c
module AndOr(input a, b, c, output z); // 入力と出力
logic w; // ゲートを繋ぐ配線
always_comb begin // AND ゲートを実現するプロセス
w = a & b;
end
always_comb begin // OR ゲートを実現するプロセス
z = w | c;
end
endmodule

## Slide 6: プロセス
プロセス：回路の動作を表す記述（文）のかたまり，単位
  上記 always_comv ~ end のところ
  記述方法は C 言語に似る
プロセスに記述された動作を行う回路が生成される
  上記の場合，AND ゲート
  入力信号が変化すると，記述された動作を行うことを示す
    a, b が変化した場合，AND の結果が w に現れる
HDL ではプロセスを単位として，回路を記述
always_comb begin // AND ゲートを実現するプロセス
w = a & b;
end

## Slide 7: プロセス内とプロセス間の動作の違い
プロセス内は逐次で動く
  通常のプログラム言語に似ている
プロセス間は並列で動く
  ここが大きく違う

## Slide 8: プロセス内の動作は逐次
各プロセス内では，通常のプログラムと同じように逐次的に動作が定義される
入力となっている信号が変化した場合，プロセスが動作
上記の例：
  a/b/c のいずれかが変化した場合に
  w = a & b; w = w & c; z = w; の順に伝搬がおきる
module AndAll(input a, b, c, output z);
logic w;
always_comb begin
w = a & b;
w = w & c;
z = w;
end
endmodule

## Slide 9: プログラム言語と HDL は似ているが，違う
プログラム言語：
  制御がそこに移った時の逐次的な「動作」を記述
  上から順に「すること」を書く
HDL：
  そのように動作する回路（ゲートや配線）の「存在」を記述
  そのように回路が「あること」を書く
SystemVerilog
C 言語
module AndOr(input a, b, c, output z);
logic w;
always_comb begin
w = a & b;
end
always_comb begin
z = w | c;
end
endmodule
bool AndOr(bool a, b, c){
bool w, z;
w = a & b;
z = w | c;
return z;
}

## Slide 10: プログラム言語と HDL の違いの例： AND と OR の順番をひっくり返した場合
bool AndOr(bool a, b, c){
bool w, z;
w = a & b;
z = w | c;
return z;
}
bool AndOr(bool a, b, c){
bool w, z;
z = w | c; // and と or の
w = a & b; // 順を逆に
return z;
}
プログラムでは上から順に行う動作を記述
順序が変わると当然動作が変わってしまう

## Slide 11: プログラム言語と HDL の違いの例： AND と OR の順番をひっくり返した場合
module AndOr(…);
logic w;
always_comb begin
w = a & b;
end
always_comb begin
z = w | c;
end
endmodule
module AndOr(…);
logic w;
always_comb begin
z = w | c;
end
always_comb begin
w = a & b;
end
endmodule
HDL では回路の「ありかた」が書かれる
  どのようにゲートや配線が存在し，接続されているか
    信号線 a と b を入力とする AND ゲートが信号線 w に接続
    信号線 w と c を入力とする OR ゲートが信号線 z に接続
プロセスの順序を変えても回路は変わらない

## Slide 12: プロセス間の動作（シミュレータ上での）
C 言語のステートメント（文）：
  先頭から順に実行される
HDL のプロセス：
  プロセスどうしは常に並列に動いている
  入力が変化すると，そのたびに出力が変化
    a/b が変化すると w が変化
    w の変化に対し，z が変化
    c が変化すると z が変化
module AndOr(…);
logic w;
always_comb begin
w = a & b;
end
always_comb begin
z = w | c;
end
endmodule

## Slide 13: 目次
HDL とは
  スケマティックと HDL
  プロセス
  モジュール
SystemVerilog の概略

## Slide 14: モジュール
C 言語では，
  「ステートメント（文）」によって動作を記述
  「関数」と「関数呼出し」によって全体の構造を決定
HDL では，
  「プロセス」によって動作を記述
  「モジュール」と「インスタンシエーション」によって構造を決定

## Slide 15: SystemVerilog のモジュール構文
モジュール内で，別のモジュールをインスタンシエートすることにより階層化
module <モジュール名>(
input <入力信号線>,…,
output <出力信号線>,…
);
<プロセス>;
…
<モジュール名> <インスタンス名>(<引数>,…);
…
<プロセス>;
endmodule

## Slide 16: z=ab+c をモジュールで階層化した例
module And(input a, b, output c);
always_comb begin
c = a & b;
end
endmodule
module Or(input a, b, output c);
always_comb begin
c = a | b;
end
endmodule
module AndOr(input a, b, c, output z);
logic w;
// And モジュール を and インスタンス
// としてインスタンシエート
And and(a, b, w);
// Or モジュール を or インスタンス
// としてインスタンシエート
Or or(c, w, z)
endmodule

## Slide 17: プログラムとの違い
ステートメントは上から順に実行
関数は呼ばれた際に初めて動作する
関数
ステートメント；
…
関数呼び出し；
ステートメント；
…
関数呼び出し；
…
関数
ステートメント；
…
関数
ステートメント；
…
関数呼び出し；
ステートメント；
…
関数呼び出し；
…
HDL
プログラム言語
モジュール
プロセス；
…
インスタンシエート；
プロセス；
…
インスタンシエート；
…
プロセス；
…
プロセス；
…
インスタンシエート；
プロセス；
…
インスタンシエート；
…
モジュール
モジュール
プロセスは全て並列に動作
全てのモジュールは常に存在して動いている
再帰はできない

## Slide 18: 目次
HDL とは
  スケマティックと HDL
  プロセス
  モジュール
SystemVerilog の超概略

## Slide 19: SystemVerilog
Verilog HDL を拡張した言語
今回の実験では，基本的には Verilog と同じ部分を使う
  SystemVerilog の便利な部分だけつまみぐい
    always_comb/always_ff/logic etc…
基本的要素の書き方について説明
  信号線
  モジュール
  組み合わせ回路
  記憶素子（D-FF）

## Slide 20: 信号線
logic キーワードによって定義
  Verilog だと wire/reg だが，SystemVerilog ではlogic だけ
各定義は，C 言語と同様にセミコロンで区切る
logic [<最上位ビット>:<最下位ビット>] <信号線名>;
logic [7:0] a; // 8ビット信号線
logic b; // 幅を省略すると1ビットに

## Slide 21: モジュール
回路の定義はモジュール内で行う
  信号線の定義，プロセス（組み合わせ回路，順序回路）
  C 言語がプログラムの定義を関数内で書くのと同じ
input/output の後には信号線の定義が必要
  今まではスペースの都合で省略してきたので注意
module <モジュール名>(
input <入力信号線>,…,
output <出力信号線>,…
);
<信号線>;
<プロセス>;
…
<モジュール名> <インスタンス名>(<引数>,…);
…
<プロセス>;
endmodule

## Slide 22: モジュール
// 1bit AND ゲート
module And(input logic a, b, output logic c);
always_comb begin
c = a & b;
end
endmodule
// 32bit 加算器
module Add(input logic [31:0] a, b, output logic [31:0] c);
always_comb begin
c = a + b;
end
endmodule

## Slide 23: 組み合わせ回路
always_comb によって定義
  Verilog では always+センシティビティ・リストが必要
式はほぼ C 言語と同じものが使える
  if などもある
always_comb の中では逐次に動作が起きる
  プロセス間 は並列だが，内は逐次で書ける
  プロセス外部からの入力が変化するたびに，プロセスが走ると考えれば良い
always_comb begin
<出力> = <入力を使った式>；
<出力> = <入力を使った式>；
…
end

## Slide 24: 記憶素子（D-FF）
always_ff によって定義
  Verilog では always+センシティビティ・リストが必要
<D-FF名> は，値を記憶する素子の名前
組み合わせ回路中では，<D-FF名>を参照することで，その値がとれる
= ではなく， <= なことに注意
logic [<最上位ビット>:<最下位ビット>] <D-FF名>;
always_ff @(posedge <クロック>) begin
if( <ライト・イネーブル信号線> )
<D-FF名> <= 書き込む値
end

## Slide 25: 記憶素子（D-FF）
// 1bit D-FF
// clk: クロック
// we: ライト・イネーブル
// wv: 書き込む値
// rv: 読み出した値
module DFF(input logic clk, we, wv, output logic rv);
logic v; // D-FF 名
// D-FF の定義
always_ff @(posedge clk) begin
if(we)
v <= wv;
end
// 読み出し
always_comb begin
rv = v;
end
end

## Slide 26: 記憶素子（レジスタ・ファイル）
// clk: クロック
// we: ライト・イネーブル
// wv: 書き込む値, wn: 書き込み番号
// rv: 読み出した値, rn: 読み出した番号
module DFF(input logic clk, we, wv, wn, rn, output logic rv);
logic v[N]; // レジスタ・ファイルなので配列に
// レジスタ・ファイルの定義
always_ff @(posedge clk) begin
if(we)
v[wn] <= wv;
end
// 読み出し
always_comb begin
rv = v[rn];
end
end

## Slide 27: その他の構文
`include “ファイル名” // C 言語の #include と同じ
`define <マクロ名> <マクロの定義> // C 言語の #define と同じ