## Slide 1: H3 LSI 設計演習 (3)
安藤研究室 塩谷亮太

## Slide 2: はじめに
これまでにやったこと：
  ソートのために必要な命令のリストアップ
    加算，比較，メモリのロード/ストア，分岐…
今日やること：
  上記の命令を実行するプロセッサの設計
    ブロック図の作成
    信号線のリストアップ

## Slide 3: プロセッサのおおざっぱな概念図
実際にはもっと細かく制御線やユニットがある
ALU
PC
加算
4
加算
アドレス
命令
データ
レジスタ番号
レジスタ番号
レジスタ番号
レジスタ・ファイル
命令メモリ
アドレス
データ・メモリ
データ

## Slide 4: 設計の方針（の例）
命令の種類ごとにそれを実現するための部分を設計
  まず１命令の動作を実現する
  次に他の命令の動作を…
加算命令をまず実現し，他の命令を順次実現する例について説明

## Slide 5: 1命令の実行フェーズ
命令フェッチ
命令デコード
レジスタ読み出し
実行
レジスタ書き戻し
加算命令を例として各フェーズを説明

## Slide 6: 命令フェッチ
要素：
  PC，命令メモリ，加算器
命令メモリを順に読んでいくため，PC は毎サイクル＋４される
基本的に，この部分はどの命令でも変わらない
PC
加算
4
アドレス
命令
命令メモリ
命令データ

## Slide 7: 命令デコード
PC
加算
4
アドレス
命令
レジスタ番号（rd）
レジスタ番号（rt）
レジスタ番号（rs）
命令メモリ
命令 32bit のうちレジスタ番号を表す部分を取り出す
  ソース（rs, rt）とディスティネーション（rd）

## Slide 8: レジスタ読み出し
要素：レジスタ・ファイル（Register File: RF）
デコードで得られたレジスタ番号を使って RF にアクセス
  加算に使う２つの値を読み出す
PC
加算
4
アドレス
命令
レジスタ・ファイル
命令メモリ
レジスタ番号（rd）
レジスタ番号（rt）
レジスタ番号（rs）
レジスタの値（rt）
レジスタの値（rs）

## Slide 9: 加算
加算器
PC
加算
4
アドレス
命令
データ
レジスタ・ファイル
命令メモリ
加算の結果
要素：加算器
RF から読みだした２つの値を加算
レジスタ番号（rd）
レジスタ番号（rt）
レジスタ番号（rs）

## Slide 10: レジスタ書き戻し
加算器
PC
加算
4
アドレス
命令
データ
レジスタ・ファイル
命令メモリ
加算の結果をレジスタ・ファイルに書き戻す
命令メモリ上の加算命令を上から順にどんどん実行していくプロセッサの完成
レジスタ番号（rd）
レジスタ番号（rt）
レジスタ番号（rs）

## Slide 11: AND 命令の追加
必要なこと：
  加算に加えて AND もできる回路を追加
    Arithmetic Logic Unit: ALU
  命令が加算なのか AND なのかを識別する
  識別した信号を元に，ALU に演算を指示する

## Slide 12: AND 命令の追加
ALU
PC
加算
4
アドレス
命令
データ
レジスタ・ファイル
命令メモリ
加算器から ALU に
命令の中から，加算/AND を識別する部分をとりだす
取り出した信号を元に，ALU に演算を指示
レジスタ番号（rd）
レジスタ番号（rt）
レジスタ番号（rs）

## Slide 13: 即値を使う命令の追加
即値命令：
  レジスタ値ではなく，命令の一部を固定値として足す命令
  ADDI や ANDI など
必要なこと：
  レジスタ値と即値を選択するマルチプレクサ（MUX）の追加
  MUX や ALU を制御するコントローラの追加
  即値命令かどうかを識別
  識別した信号を元に，MUX と ALU を制御

## Slide 14: 即値を使う命令の追加
ALU
PC
加算
4
アドレス
命令
データ
レジスタ・ファイル
命令メモリ
レジスタ番号（rd）
レジスタ番号（rt）
レジスタ番号（rs）
レジスタ値と即値を選択するための MUX を追加
  どっちを選ぶかも命令の中身によって決まる

## Slide 15: 即値を使う命令の追加（続き）
ALU
PC
加算
4
アドレス
命令
データ
レジスタ・ファイル
命令メモリ
レジスタ番号（rd）
レジスタ番号（rt）
レジスタ番号（rs）
コントローラを追加
  命令コードをみて，制御信号を生成
  制御信号：MUX の選択制御，ALU のコード etc…
コントローラ

## Slide 16: その他の命令の追加の指針
ロード/ストア命令
  ALU でアドレスを計算
  その結果を使ってデータ・メモリにアクセス
分岐命令
  ALU の出力を見て，条件が成り立っていれば PC を書き換える

## Slide 17: 今日やることのまとめ
リストアップした命令を実現するプロセッサの設計
  ブロック図の作成
    １命令分ずつブロック図に足していくと良い
  信号線と制御線のリスト作成
    ブロック図内の全ての信号線に名前をつける
    リストを作り，役割とともにまとめる
    役割は，「～の時は０，～の時は1」のように，具体的に中身まで定める