## Slide 1: H3 LSI 設計演習 (4)
  塩谷 亮太

## Slide 2: 目次
基本：シングル・サイクル・プロセッサ
応用：
  パイプライン化
  分岐予測
  VLIW
  out-of-order
ソート・アルゴリズム

## Slide 3: シングル・サイクル・プロセッサの構造
a++
b--
c=a
d+=1
e=…
…
要素：
  命令メモリ： プログラムを保持し，命令を供給
  レジスタ・ファイル： データを保持（小容量）
  演算器： 実際に計算を行う
  （データ・メモリ）： データを保持（大容量，図では省略）
（命令：ここでは C言語の各行のイメージ
命令メモリ
（プログラム）
レジスタ・ファイル
演算器
処理の流れ

## Slide 4: シングル・サイクル・プロセッサの動作
a++
b--
c=a
d+=1
e=…
…
∧∧
(,,ﾟДﾟ)
（つ つ
∧＿∧
( ´∀｀)
（つ つ
∧∧.
(*ﾟーﾟ)（つ つ
∧＿∧
( ´・ω・)（つ つ
ベルト・コンベア上の処理だと考えると，わかりやすい
持ち場の人が，それぞれのユニットを使って仕事
命令メモリ
（プログラム）
レジスタ・ファイル
演算器
処理の流れ

## Slide 5: 動作のステップ
∧∧
(,,ﾟДﾟ)
（つ つ
∧＿∧
( ´∀｀)
（つ つ
∧∧.
(*ﾟーﾟ)（つ つ
∧＿∧
( ´・ω・)（つ つ
ステージ（処理の各ステップのこと）：
  フェッチ： 命令メモリからの命令の取り出し
  レジスタ読み出し： レジスタ・ファイルからデータを読む
  実行： 演算する
  ライトバック： 演算結果を書き戻す
命令メモリ
（プログラム）
レジスタ・ファイル
演算器
a++
a++
a++
b--
c=a
d+=1
e=…
…

## Slide 6: パイプライン・プロセッサ
パイプラインの基本
制御ハザードと分岐予測
データ・ハザードとフォワーディング

## Slide 7: パイプライン・プロセッサへ
シングル・サイクル・プロセッサ：
  1サイクルに1つの命令を最後まで処理
    ある瞬間に働いてる人は1人だけ
    同時に働いてる人はいない
パイプライン化
  遊んでる人を同時に働かせよう

## Slide 8: 命令パイプライン
∧∧
(,,ﾟДﾟ)
（つ つ
∧＿∧
( ´∀｀)
（つ つ
∧∧.
(*ﾟーﾟ)（つ つ
∧＿∧
( ´・ω・)（つ つ
工場の流れ作業とおなじように処理して，スループット向上
  作業（命令の処理）を複数の工程に分割
  各工程を流しながらオーバーラップして処理
この各工程のことをステージと呼ぶ
a++
b--
c=a
d+=1
e=…
a++
b--
c=a
d+=1
e=…
…
プログラム

## Slide 9: パイプライン化による性能向上
パイプライン化しない場合のスループット：1命令/4サイクル
パイプライン化した場合のスループット：1命令/1サイクル
a++
b--
c=a+1
a++
b--
c=a+1
∧∧
(,,ﾟДﾟ)
（つ つ

## Slide 10: 分岐命令の処理と制御ハザード
∧∧
(,,ﾟДﾟ)
（つ つ
∧＿∧
( ´∀｀)
（つ つ
∧∧.
(*ﾟーﾟ)（つ つ
∧＿∧
( ´・ω・)（つ つ
「if a > 0」の結果は最終段の ( ´・ω・) の人までわからない
  先頭は次に a++ と，a-- のどちらを取り込めばいいのか？
  このままでは先に進めない
  こういうのを制御ハザードと呼びます
if a > 0
if a > 0:
a++
else:
a--
プログラム

## Slide 11: 分岐予測
∧∧
(,,ﾟДﾟ)
（つ つ
∧＿∧
( ´∀｀)
（つ つ
∧∧.
(*ﾟーﾟ)（つ つ
∧＿∧
( ´・ω・)（つ つ
動作
  「if a > 0」の結果を予測して，命令を取り込む
    前回はこっちに行ったので，次もこっちに違いないとかで予測
  あとから予測が正しいか確認する
if a > 0
if a > 0:
a++
else:
a--
プログラム
a--
わいの予想では else や
ほんまかいな
後でたしかめるわ

## Slide 12: 分岐予測ペナルティ
∧∧
(,,ﾟДﾟ)
（つ つ
∧＿∧
( ´∀｀)
（つ つ
∧∧.
(*ﾟーﾟ)（つ つ
∧＿∧
(・ω・` )（つ つ
予測が間違っていた場合，以降の処理を 取り消してやり直す
この図では，無駄になるのは3命令分
if a > 0
if a > 0:
a++
else:
a--
プログラム
a--
a++ からやりなおしや！
間違っとるがな
…
…
ﾌｻﾞｹﾝﾅ
ﾏｼﾞﾃﾞ

## Slide 13: ちなみに… 商用規模の高性能プロセッサの場合
取り消しは最悪数十命令以上に
  IBM POWER8 だと，8命令同時 × 10数段
∧∧
(,,ﾟДﾟ)
（つ つ
どうしてこうなった
∧＿∧
(・ω・` )（つ つ
if …
やってしまいましたなぁ

## Slide 14: データ・ハザード
∧∧
(,,ﾟДﾟ)
（つ つ
∧＿∧
( ´∀｀)
（つ つ
∧∧.
(*ﾟーﾟ)（つ つ
∧＿∧
( ´・ω・)（つ つ
レジスタ・ファイルへのアクセス
  演算の入力は ( ´∀｀) の人がレジスタ・ファイルから読み出す
  演算の結果は( ´・ω・) の人がレジスタ・ファイルに書き込む
命令メモリ
（プログラム）
レジスタ・ファイル
演算器
a++
a++
a=a+1
b=a-1
c=a+2
e=…
…
書きます
読みます

## Slide 15: データ・ハザード
∧∧
(,,ﾟДﾟ)
（つ つ
∧＿∧
( ´∀｀)
（つ つ
∧∧.
(*ﾟーﾟ)（つ つ
∧＿∧
( ´・ω・)（つ つ
データ・ハザード
  ( ´∀｀) の人が a=a+1 の結果を読もうとしても，
  (*ﾟーﾟ) の人がまだ計算中でレジスタ・ファイルに書いていない
  ( ´・ω・) の人が計算結果をかけるのは次のサイクル
    レジスタ・ファイルから読めるのはさらにその後
命令メモリ
（プログラム）
レジスタ・ファイル
演算器
a++
a++
a=a+1
b=a-1
c=a+2
e=…
…
計算中･･･
a ください
a=a+1
b=a-1
c=a+2
2サイクルほど
お時間をいただきます

## Slide 16: フォワーディング
∧∧
(,,ﾟДﾟ)
（つ つ
∧＿∧
( ´∀｀)
（つ つ
∧∧.
(*ﾟーﾟ)（つ つ
∧＿∧
( ´・ω・)（つ つ
フォワーディング（バイパスとも呼ぶ）
  (*ﾟーﾟ) の人から次の人へ，ダイレクトに計算結果を送る
命令メモリ
（プログラム）
レジスタ・ファイル
演算器
a++
a++
a=a+1
b=a-1
c=a+2
e=…
…
a=a+1
b=a-1
c=a+2
フォワーディング！

## Slide 17: 分岐予測やフォワーディング以外の方法
ストール
なにもしない

## Slide 18: 分岐ハザードやデータ・ハザードの原因のまとめ
先行する命令（右側のステージ）の結果は， 後続の命令（左側のステージ）では使えないと言うこと
分岐予測やフォワーディングは，これをなんとかする
∧∧
(,,ﾟДﾟ)
（つ つ
∧＿∧
( ´∀｀)
（つ つ
∧∧.
(*ﾟーﾟ)（つ つ
∧＿∧
( ´・ω・)（つ つ
命令メモリ
（プログラム）
レジスタ・ファイル
演算器
a++
a++
a=a+1
b=a-1
c=a+2
e=…
…
先行
後続
フォワーディング！

## Slide 19: 1. ストール
∧∧
(,,ﾟДﾟ)
（つ つ
∧＿∧
( ´∀｀)
（つ つ
∧∧.
(*ﾟーﾟ)（つ つ
∧＿∧
( ´・ω・)（つ つ
ストール
  ( ´・ω・) の人が計算結果をかくまで，それより左側を止める
  そのままだとシングル・サイクルマシンと同じに
    a に依存していない命令が来たときは問題ないのでそのまま通す
命令メモリ
（プログラム）
レジスタ・ファイル
演算器
a++
a++
a=a+1
b=a-1
c=a+2
e=…
…
マダー？
はやくー
a=a+1
b=a-1
2サイクルほど
お時間をいただきます

## Slide 20: 2. なにもしない
それぞれの命令の後ろに，何もしない命令を入れる
  NOP（No Operation）と呼ぶ
  前のページと比べると，見た目はストールと同じ
∧∧
(,,ﾟДﾟ)
（つ つ
∧＿∧
( ´∀｀)
（つ つ
∧∧.
(*ﾟーﾟ)（つ つ
∧＿∧
( ´・ω・)（つ つ
命令メモリ
（プログラム）
レジスタ・ファイル
演算器
a++
a++
a=a+1
NOP
NOP
b=a-1
…
a=a+1
NOP
NOP
b=a-1
働きたくないでござる

## Slide 21: 2. なにもしない
a に依存していない命令なら NOP じゃなくてもいい
この場合，性能は全く落ちない！
  しかも回路は最も単純
∧∧
(,,ﾟДﾟ)
（つ つ
∧＿∧
( ´∀｀)
（つ つ
∧∧.
(*ﾟーﾟ)（つ つ
∧＿∧
( ´・ω・)（つ つ
命令メモリ
（プログラム）
レジスタ・ファイル
演算器
a++
a++
a=a+1
c=c+1
d=d+1
b=a-1
…
a=a+1
b=a-1
キリキリ働け
ブラックだ･･･
c=c+1
d=d+1

## Slide 22: パイプライン化の指針
シングルサイクル・マシンをベースに パイプライン・ラッチ（D-FF）を挿入する
  を各ステージの境目に挿入
  とりあえず，これだけで「2. なにもしない」相当になる
メモリ部分などにいくつか修正が必要
  くわしくは Wiki の高速化への指針のページを参照

## Slide 23: その他の工夫
VLIW
Out-of-order スーパスカラ
ソート・アルゴリズムの工夫

## Slide 24: VLIW（very long instruction word）
発想：
  ベルトコンベアの数を増やせばいいじゃん
VLIW：
  パイプラインを複数用意
  複数の命令を1つにパックし，同時に流す

## Slide 25: VLIWによる性能向上 並列して実行できる複数命令を1つにまとめて実行
VLIW 化：2命令相当/1サイクル
a++
b--
パイプライン化：1命令/1サイクル
a++
b--
c=a+1
d++
c=a+1
d++

## Slide 26: Out-of-order 実行
  VLIW では，ならびかえを事前にやってパックする
  OoO 実行では，実行時に投機的にならびかえる
    「A と B は同じアドレスにアクセスするかもしれないけど， たいがいは同時にやっても大丈夫… 」
A
B
C
D
E
A
B
C
D
E
  時間
高速化！

## Slide 27: ソート・アルゴリズムの工夫
バブル・ソート：O(n^2)
  単純なため，開発用に最初に実装
基数ソート：O(n)
  2桁から3桁は速い
  これを実装しないと，上位陣とは勝負にならない

## Slide 28: まとめ
高速化の工夫
  パイプライン化
  分岐予測
  VLIW
  Out-of-order 実行