## Slide 1: H3 LSI 設計演習 実験発表会
  塩谷 亮太

## Slide 2: H3 LSI 設計演習
コンピュータ（CPU）を作る
  CPU：コンピュータ内の実際に計算を行う心臓部分
  プロセッサとも呼ぶ
これを通じて以下をわかる
  コンピュータとは何か
  どういう構造なのか
  どう動くのか
  どうやって作るのか

## Slide 3: 内容：FPGA を使った CPU の設計と実装
つかうもの：
  HDL (Hardware Description Language) ：
    ハードウェアを記述するための言語
  FPGA (Field Programmable Gate Array)
    「回路を書きかえられる」LSI
流れ：
  HDL を用いて CPU を設計，記述
  設計情報を FPGA に転送することで回路を書き換える

## Slide 4: 発表：コンテスト形式
ルールは簡単！
  要素数 4096 の配列をできるだけ早くソートせよ！
CPU を設計し，その上でソート・プログラムを動かす
工夫のしどころ
  ソートのアルゴリズム
  CPU のアーキテクチャ

## Slide 5: 目次
基本：シングル・サイクル・プロセッサ
応用：
  パイプライン化
  分岐予測
  VLIW
  マルチコア
ソート・アルゴリズム
処理時間について

## Slide 6: シングル・サイクル・プロセッサの構造
a++
b--
c=a
d+=1
e=…
…
要素：
  命令メモリ： プログラムを保持し，命令を供給
  レジスタ・ファイル： データを保持（小容量）
  演算器： 実際に計算を行う
  （データ・メモリ）： データを保持（大容量，図では省略）
（命令：ここでは C言語の各行のイメージ
命令メモリ
（プログラム）
レジスタ・ファイル
演算器
処理の流れ

## Slide 7: シングル・サイクル・プロセッサの動作
a++
b--
c=a
d+=1
e=…
…
∧∧
(,,ﾟДﾟ)
（つ つ
∧＿∧
( ´∀｀)
（つ つ
∧∧.
(*ﾟーﾟ)（つ つ
∧＿∧
( ´・ω・)（つ つ
ベルト・コンベア上の処理だと考えると，わかりやすい
持ち場の人が，それぞれのユニットを使って仕事
命令メモリ
（プログラム）
レジスタ・ファイル
演算器
処理の流れ

## Slide 8: 動作のステップ
∧∧
(,,ﾟДﾟ)
（つ つ
∧＿∧
( ´∀｀)
（つ つ
∧∧.
(*ﾟーﾟ)（つ つ
∧＿∧
( ´・ω・)（つ つ
ステージ（処理の各ステップのこと）：
  フェッチ： 命令メモリからの命令の取り出し
  レジスタ読み出し： レジスタ・ファイルからデータを読む
  実行： 演算する
  ライトバック： 演算結果を書き戻す
命令メモリ
（プログラム）
レジスタ・ファイル
演算器
a++
a++
a++
b--
c=a
d+=1
e=…
…

## Slide 9: パイプライン・プロセッサへ
シングル・サイクル・プロセッサ：
  1サイクルに1つの命令を最後まで処理
    ある瞬間に働いてる人は1人だけ
    同時に働いてる人はいない
パイプライン化
  遊んでる人を同時に働かせよう

## Slide 10: 命令パイプライン
∧∧
(,,ﾟДﾟ)
（つ つ
∧＿∧
( ´∀｀)
（つ つ
∧∧.
(*ﾟーﾟ)（つ つ
∧＿∧
( ´・ω・)（つ つ
工場の流れ作業とおなじように処理して，スループット向上
  作業（命令の処理）を複数の工程に分割
  各工程を流しながらオーバーラップして処理
a++
b--
c=a
d+=1
e=…
a++
b--
c=a
d+=1
e=…
…
プログラム

## Slide 11: パイプライン化による性能向上
パイプライン化しない場合のスループット：1命令/4サイクル
パイプライン化した場合のスループット：1命令/1サイクル
a++
b--
c=a+1
a++
b--
c=a+1
∧∧
(,,ﾟДﾟ)
（つ つ

## Slide 12: 分岐命令の処理
∧∧
(,,ﾟДﾟ)
（つ つ
∧＿∧
( ´∀｀)
（つ つ
∧∧.
(*ﾟーﾟ)（つ つ
∧＿∧
( ´・ω・)（つ つ
「if a > 0」の結果は最終段( ´・ω・) までわからない
  先頭は次に a++ と，a-- のどちらを取り込めばいいのか？
if a > 0
if a > 0:
a++
else:
a--
プログラム

## Slide 13: 分岐予測
∧∧
(,,ﾟДﾟ)
（つ つ
∧＿∧
( ´∀｀)
（つ つ
∧∧.
(*ﾟーﾟ)（つ つ
∧＿∧
( ´・ω・)（つ つ
動作
  「if a > 0」の結果を予測して，命令を取り込む
    前回はこっちに行ったので，次もこっちに違いないとかで予測
  あとから予測が正しいか確認する
if a > 0
if a > 0:
a++
else:
a--
プログラム
a--
わいの予想では else や
後でたしかめるわ

## Slide 14: 分岐予測ペナルティ
∧∧
(,,ﾟДﾟ)
（つ つ
∧＿∧
( ´∀｀)
（つ つ
∧∧.
(*ﾟーﾟ)（つ つ
∧＿∧
(・ω・` )（つ つ
予測が間違っていた場合，以降の処理を 取り消してやり直す
この図では，無駄になるのは3命令分
if a > 0
if a > 0:
a++
else:
a--
プログラム
a--
a++ からやりなおしや！
間違っとるがな
…
…
ﾌｻﾞｹﾝﾅ
ﾏｼﾞﾃﾞ

## Slide 15: VLIW（very long instruction word）
発想：
  ベルトコンベアを増やせばいいんじゃない？
VLIW：
  パイプラインを複数用意
  複数の命令を1つにパックし，同時に流す

## Slide 16: VLIWによる性能向上
VLIW 化：2命令相当/1サイクル
a++
b--
パイプライン化：1命令/1サイクル
a++
b--
c=a+1
d++
c=a+1
d++

## Slide 17: パイプラインをどんどん増やせば良いのか？
No.
  処理すべき仕事がない
  たとえば，
    パイプラインを3本にしたとして， c=a+1 は a++ を待たないといけない
a++
b--
c=a+1
d++

## Slide 18: マルチコア
発想：
  プログラム自体を2個起動すれば，2倍速いかも！
複数の CPU（コア）上で，プログラムを並列に動かす
  プログラム同士は独立している
  依存関係による縛りがない

## Slide 19: マルチコアの問題
マルチスレッド・プログラミングが必要
  もともと1つのプログラムを分割して，協調させて動かす
  ハードもソフトもむずかしい

## Slide 20: 目次
基本：シングル・サイクル・プロセッサ
応用：
  パイプライン化
  分岐予測
  VLIW
  マルチコア
ソート・アルゴリズム
処理速度について

## Slide 21: ソート・アルゴリズムの工夫
バブル・ソート：O(n^2)
  単純なため，開発用に最初に実装
（分布数え）基数ソート：O(n)
  2桁から3桁は速い
  これを実装しないと，上位陣とは勝負にならない

## Slide 22: 目次
基本：シングル・サイクル・プロセッサ
応用：
  パイプライン化
  分岐予測
  VLIW
  マルチコア
ソート・アルゴリズム
処理時間について

## Slide 23: 処理時間 = サイクル遅延時間 × サイクル数
サイクル遅延時間：1 つの処理にかかる時間
  クロック周波数の逆数
サイクル数：処理の数
  アルゴリズムを改良すると減る
  並列処理をすると減る
両者はトレードオフにある
  複雑な回路（e.g. 並列処理）を導入すると サイクル数は減るが，サイクル遅延時間は伸びる

## Slide 24: まとめ
H3 LSI 設計演習
  コンピュータ（CPU）を作る
コンテスト形式
  ソート・プログラムを動かして，速さを競う
CPU の基本や，いろいろな工夫を紹介

## Slide 25: おまけ
塩谷がこの実験を担当するのは今年が最後です
そこで，

## Slide 26: 第1回 LSI 設計演習 塩谷引退記念杯
勝手に副賞を用意しております
もとは塩谷と TA 出岡の煽りあいによる
  出岡「ぶっちゃけ周波数で僕を超えるのはムリですね ﾌﾌﾝ」
    出岡の記録：180 MHz（確かにキチガイじみて速い）
  塩谷「じゃあかけようぜ」

## Slide 27: 第1回 LSI 設計演習 塩谷引退記念杯
出岡賞：
  クロック周波数が 180 MHz を超えた場合， 出岡が何かおごってくれる
ポイント：
  トータルの速さを捨てて，周波数を上げることに 特化すれば狙える

## Slide 28: 第1回 LSI 設計演習 塩谷引退記念杯
さらに，
  出岡「塩谷さんも一応先生なんだから，なんかやってくださいよ」
  塩谷「一応て なんやねん」

## Slide 29: 第1回 LSI 設計演習 塩谷引退記念杯
塩谷賞：
  誰かが 30,000 サイクルを切ったら全員に焼き肉をおごる
ソートに必要なサイクル数
  構造上の理論限界：24,000 サイクル
  過去最高記録： 67,113 サイクル
  相当きつい

## Slide 30: 結果やいかに
出岡賞：クロック周波数 180MHz 到達
塩谷賞：サイクル数 30,000 サイクルを切る